## Slide 1: FORMATION APPRENTI CLASSE 1
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
CHAPITRE 12
Ronde de sécurité du véhicule Volet Mécanique

## Slide 2: LISTES DE DÉFECTUOSITÉS
Liste 1 – Véhicule lourd
Cette liste s’applique aux véhicules lourds, excluant les autobus, les minibus ou les autocars.
Liste 2 – Autobus
Cette liste s’applique aux autobus (autre qu’un autocar), aux minibus ainsi qu’à toute remorque tirée par un autobus, un minibus ou un autocar.
Liste 3 – Autocar
Cette liste s’applique à un autocar. Toute remorque que tire l’autocar doit faire l’objet d’une inspection conformément à la liste 2.
Conduire un véhicule lourd 358

## Slide 3: Pour bien différencier les défectuosités mineures et majeures ou une infraction:
Le code numérique (par exemple 1.1) correspond à une défectuosité mineure;
Le code alphanumérique (par exemple 1.A) correspond à une défectuosité majeure;
La notification: Infraction.

## Slide 4: 1. Attelage
Défectuosités mineures:
1.1
Lorsque le véhicule n’est pas accouplé, un ou des éléments de fixation de la sellette sont manquants, cassés ou desserrés.
1.2
Une attache de sûreté ou un raccord est manquant, détérioré* ou mal fixé.
Conduire un véhicule lourd 369
Conduire un véhicule lourd 376

## Slide 5: 1. Attelage
Défectuosités majeures:
*Pour un meilleur suivi, les défectuosités ont été placées par ordre de pages et non par ordre alphabétique ou numérique.*
1.B
Lorsque le véhicule est accouplé, il y a un déplacement entre un élément d’assemblage de la sellette d’attelage (cornière) et le châssis
du véhicule.
1.C
Lorsque le véhicule est accouplé, plus de 20 % des éléments de fixation de la sellette au cadre de châssis du tracteur sont manquants, cassés ou desserrés sur un élément d’ancrage.
1.D
Lorsque le véhicule est accouplé, 25 % ou plus des goupilles de blocage d’une sellette d’attelage coulissante sont manquantes ou inopérante.
Conduire un véhicule lourd 369
Conduire un véhicule lourd 369
Conduire un véhicule lourd 370

## Slide 6: 1. Attelage
Défectuosités majeures:
*Pour un meilleur suivi, les défectuosités ont été placées par ordre de pages et non par ordre alphabétique ou numérique.*
1.F
Lorsque le véhicule est accouplé, un élément de la sellette d’attelage est fissuré, déformé ou détérioré* au point qu’il y a risque de rupture ou de séparation de l’ensemble de véhicules.
* Par exemple, cassé ou usé.
Conduire un véhicule lourd 370
1.A
La plaque d’attelage ou le pivot d’attelage est déformé de façon à nuire à l’attelage, fissuré ou mal fixé.
Conduire un véhicule lourd 371
1.E
Lorsque le véhicule est accouplé, les mâchoires ne sont pas complètement fermées derrière le pivot d’attelage.
Conduire un véhicule lourd 372

## Slide 7: 2. Châssis et carrosserie Défectuosités majeures:
2.A
Un longeron risque de casser.
Conduire un véhicule lourd 377
2.B
Un longeron ou une traverse est affaissé et provoque le contact d’une pièce mobile* avec la carrosserie.
* Par exemple, pneus, roues, direction ou suspension.
Conduire un véhicule lourd 377
2.C
Plus de 25 % des goupilles de blocage sont absentes ou ne sont pas en position bloquée.
Conduire un véhicule lourd 378

## Slide 8: 2. Châssis et carrosserie
Défectuosités mineures:
2.1
L’âme et la semelle du longeron présente une fissure. Une traverse est fissurée ou cassée.
2.2
Un élément fixe de la carrosserie est absent ou mal fixé.
Conduire un véhicule lourd 377
Conduire un véhicule lourd 378

## Slide 9: 3. Chauffage et dégivrage
Défectuosités mineures:
3.1
La soufflerie prévue pour le pare-brise ne fonctionne pas.
Conduire un véhicule lourd 380

## Slide 10: 4. Commandes du conducteur
Défectuosités majeures:
4.A
Le moteur ne revient pas au ralenti après le relâchement de l’accélérateur.
Conduire un véhicule lourd 381

## Slide 11: 4. Commandes du conducteur
Défectuosités mineures:
4.1
Le moteur n’accélère pas ou ne revient pas au ralenti, de façon normale, après le relâchement de l’accélérateur.
4.1
Le mécanisme de commande d’embrayage ne fonctionne pas correctement.
4.2
Le klaxon ne fonctionne pas.
Conduire un véhicule lourd 381
Conduire un véhicule lourd 382
Conduire un véhicule lourd 383

## Slide 12: 5. Direction
Défectuosités mineures:
5.2
Le niveau du liquide dans le réservoir est inférieur au niveau minimum ou supérieur au niveau maximum déterminé par le fabricant.
5.3
La courroie de la pompe de la servodirection présente une coupure.
Note : Si la coupure de la courroie empêche le
fonctionnement de la servodirection, la défectuosité devient majeure (voir le point 5.3).
5.1
La colonne de direction se déplace par rapport à sa position normale.
Conduire un véhicule lourd 384
Conduire un véhicule lourd 384
Conduire un véhicule lourd 385

## Slide 13: 5. Direction
Défectuosités majeures:
5.B
La servodirection ne fonctionne pas*.
* Un volant difficile à tourner (principalement lorsque le véhicule est arrêté) peut être un indice que la servodirection ne fonctionne pas.
5.A
La colonne de direction se déplace par rapport à sa position normale et il y a un risque de séparation.
Conduire un véhicule lourd 385

## Slide 14: 6. Essuie-glaces et lave-glace
Défectuosités majeures:
6.A
L’essuie-glace du côté du conducteur :
essuie le
essuie le
est manquant, ne fonctionne pas, pare-brise de façon inefficace.
Défectuosités mineures:
6.1
L’essuie-glace du côté du passager : est manquant, ne fonctionne pas, pare-brise de façon inefficace.
6.2
Le système de lave-glace ne permet pas un lavage efficace du pare-brise.
Par exemple, le jet du liquide est mal ajusté ou
bouché; il y a peu ou pas de lave-glace lorsqu’on actionne la commande.
Conduire un véhicule lourd 387

## Slide 15: 7. Matériel d’urgence
Infraction*:
si le véhicule n’est pas équipé d’au moins trois fusées éclairantes, trois réflecteurs triangulaires ou trois lampes.
* Il s’agit d’une infraction à l’article 225 du Code de la sécurité routière.
Conduire un véhicule lourd 388

## Slide 16: 8. Phares et feux
Défectuosités mineures:
8.1
Un des phares de croisement, un des feux de position, un ou les deux feux de changement de direction, un des feux de freinage ou le feu de la plaque d’immatriculation qui ne s’allume pas.
Conduire un véhicule lourd 391
** ATTENTION, les exigences relatives aux feux doivent être considérés en tout temps et non seulement la nuit.

## Slide 17: 8. Phares et feux
Conduire un véhicule lourd 391
** ATTENTION, les exigences relatives aux feux doivent être considérés en tout temps et non seulement la nuit.
Défectuosités majeures:
8.A
Aucun phare de croisement ne s’allume.
8.B
Aucun des feux de position arrière ne s’allume Aucun feu de freinage ne s’allume.
Aucun feu de changement de direction, situé à l’arrière droit ne s’allume.
Aucun feu de changement de direction, situé à l’arrière gauche ne s’allume.

## Slide 18: 9. Pneus Défectuosités mineures:
9.1
Indicateur d’usure d’un pneu touche la chaussée ou profondeur d’une rainure est égale ou inférieure à l’indicateur d’usure.
9.2
Un pneu d’un même assemblage de roues présente une matière étrangère logée dans la bande de roulement ou dans le flanc et qui peut causer une crevaison.
Conduire un véhicule lourd 396
Conduire un véhicule lourd 397

## Slide 19: 9. Pneus Défectuosités mineures:
9.3
Une coupure, de l’usure ou tout autre dommage et que la toile de renforcement ou la ceinture d’acier est perceptible.
9.4
Pneu déformé, bande de roulement ou flanc séparé de la carcasse du pneu.
9.5
Valve usée, endommagée, écorchée ou coupée.
Conduire un véhicule lourd 397
Conduire un véhicule lourd 397
Conduire un véhicule lourd 398

## Slide 20: 9. Pneus
Défectuosités majeures:
Pour un pneu installé sur l’essieu relié à la direction d’un véhicule motorisé ayant un PNBV de 4 500 kg ou plus,
9.A
La profondeur de deux rainures adjacentes est égale ou inférieure à l’indicateur d’usure.
S’applique à un pneu simple ou lorsque les deux pneus jumelés du même assemblage de roues présentent :
9.B
Pneu simple ou les pneus jumelés du même assemblage de roues présentent une matière étrangère logée dans la bande de roulement ou le flanc et qui peut causer une crevaison.
Conduire un véhicule lourd 396
Conduire un véhicule lourd 397

## Slide 21: 9. Pneus
Défectuosités majeures:
S’applique à un pneu simple ou lorsque les deux pneus jumelés du même assemblage de roues présentent :
9.C
Une coupure, de l’usure ou tout autre dommage et que la toile de renforcement ou la ceinture d’acier.
9.D
Un pneu touche à une partie fixe du véhicule, un pneu présente une fuite d’air ou est à plat, un pneu présente un renflement relié à un défaut de la carcasse.
Conduire un véhicule lourd 397

## Slide 22: 10. Portières et autres issues Défectuosités mineures:
10.1
La portière du conducteur ne s’ouvre pas ou s’ouvre difficilement de l’intérieur ou de l’extérieur.
Défectuosités majeures:
10.A
Une portière de l’habitacle ne s’enclenche pas complètement à la fermeture.
Conduire un véhicule lourd 399

## Slide 23: 11. Rétroviseurs et vitrage
Défectuosités mineures:
11.1
Le pare-brise ou une vitre latérale est terni, brouillé ou brisé de façon à nuire à la visibilité qu’a le conducteur de la route ou de la signalisation.
position choisie.
Tous les rétroviseurs extérieurs 11.3
Un rétroviseur extérieur est mal fixé ou présente une
arête vive.
Conduire un véhicule lourd 401
Rétroviseurs obligatoires
11.2
Un rétroviseur extérieur obligatoire est manquant, cassé, fêlé ou terni;
Un rétroviseur extérieur obligatoire ne peut être
ajusté à la position désirée ou ne demeure pas à la
Conduire un véhicule lourd 403
Conduire un véhicule lourd 403

## Slide 24: 12. Roues, moyeux et pièces de ﬁxation
Défectuosités majeures:
*Pour un meilleur suivi, les défectuosités ont été placées par ordre de pages et non par ordre alphabétique ou numérique.*
12.C
Une roue est fissurée, cassée ou porte une marque de réparation ou de soudage.
Conduire un véhicule lourd 404
12.B
Une pièce de fixation est manquante, fissurée, cassée ou mal fixée.
Conduire un véhicule lourd 405
12.A
Le lubrifiant du roulement de roue n’est pas visible par une fenêtre d’inspection.
Conduire un véhicule lourd 405

## Slide 25: 12. Roues, moyeux et pièces de ﬁxation Défectuosités mineures:
12.1
Le lubrifiant sous le niveau minimal ou fuite de lubrifiant du roulement de roue autre qu’un suintement. Il y a une fuite de lubrifiant du roulement de roue autre qu’un suintement.
12.2
Le support ou le montage fixant la roue de secours est non solidement fixé pour la maintenir.
Conduire un véhicule lourd 405
Conduire un véhicule lourd 406

## Slide 26: 13. Siège Défectuosités mineures:
13.1
Le siège du conducteur inadéquat ou ne demeure pas dans la position choisie.
Conduire un véhicule lourd 407
Défectuosités majeures:
13.A
La ceinture de sécurité du siège du conducteur manquante, modifiée ou inadéquate.

## Slide 27: 14. Suspension
Défectuosités majeures:
*Pour un meilleur suivi, les défectuosités ont été placées par ordre de pages et non par ordre alphabétique ou numérique.*
14.C
Une bride de fixation (U-bolt ) est manquante, mal fixée, fissurée ou cassée.
14.G
Les roues ne sont pas parallèles.
Un des essieux ou une roue est déplacé par rapport à sa position normale.
14.A
Une lame maîtresse est manquante ou cassée.
25 % et plus des lames d’un ressort de l’assemblage sont cassées ou manquantes.
Conduire un véhicule lourd 408
Conduire un véhicule lourd 409

## Slide 28: 14. Suspension
Défectuosités majeures:
*Pour un meilleur suivi, les défectuosités ont été placées par ordre de pages et non par ordre alphabétique ou numérique.*
14.D
Une lame en composite (par exemple, fibre de verre) est fissurée sur plus de 75 % de sa longueur ou comporte une intersection* de fissures.
14.E
Une lame de ressort ou un ressort hélicoïdal est déplacé et vient en contact avec une pièce en mouvement.
14.F
Un ressort hélicoïdal est cassé au point que le véhicule est affaissé complètement où se situe ce ressort.
Une barre de torsion est cassée.
Conduire un véhicule lourd 409

## Slide 29: 14. Suspension
Défectuosités majeures:
*Pour un meilleur suivi, les défectuosités ont été placées par ordre de pages et non par ordre alphabétique ou numérique.*
14.B
Une fuite d’air dans le système d’une suspension pneumatique ne peut pas être compensée par le compresseur lorsque le moteur tourne au ralenti.
Un ballon est absent ou dégonflé.
Conduire un véhicule lourd 411

## Slide 30: 14. Suspension Défectuosités mineures:
14.1
Une lame de ressort autre qu’une lame maîtresse ou un ressort hélicoïdal est cassée.
14.2
Une fuite d’air dans le système de suspension pneumatique.
Un ballon est endommagé au point d’exposer la
toile.
Un ballon présente une réparation.
Conduire un véhicule lourd 409
Lame maîtresse
Lames de ressort
Conduire un véhicule lourd 411

## Slide 31: 15. Système d’alimentation en carburant
Défectuosités majeures:
15.A
Le réservoir est mal fixé et il y a risque de séparation.
15.B
Le réservoir à essence ou à diesel n’est pas muni d’un bouchon.
15.C
Un réservoir présente une fuite autre qu’un suintement.
Il y a fuite de carburant autre qu’un suintement le long du système d’alimentation.
Conduire un véhicule lourd 412

## Slide 32: 16. Système d’échappement
Défectuosités mineures:
16.1
Une fuite de gaz d’échappement s’infiltre ailleurs que par les trous prévus par le fabricant du système d’échappement.
Défectuosités majeures:
16.A
Une fuite de gaz d’échappement du moteur qui s’infiltre dans l’habitacle lorsque le plancher est perforé.
Conduire un véhicule lourd 413

## Slide 33: 17. Système de freins électriques
Défectuosités mineures:
17.1
Un raccord ou un câble électrique est mal fixé à un point d’attache ou de connexion.
Défectuosités majeures:
17.A
Il y a une réduction importante de la capacité de freinage.
Conduire un véhicule lourd 414

## Slide 34: 18. Système de freins hydrauliques
Défectuosités majeures:
le réservoir du quart du niveau
18.A
Le niveau du liquide dans maître-cylindre est inférieur au maximal indiqué par le fabricant.
Défectuosités mineures:
18.1
Le niveau de liquide dans le réservoir du maître-cylindre est inférieur au niveau minimal indiqué par le fabricant ou, à défaut d’indication, est à plus de 12,5 mm au-dessous du col de l’orifice
de remplissage.
Conduire un véhicule lourd 415

## Slide 35: 18. Système de freins hydrauliques
Défectuosités majeures:
Servofrein à dépression
18.C
La pédale de frein ne descend pas légèrement après avoir redémarré le moteur.
Servofrein hydraulique (pompe électrique)
La pompe électrique ne fonctionne pas lorsque le moteur est arrêté.
Conduire un véhicule lourd 416
Défectuosités mineures:
18.3
Le témoin lumineux ne s’allume pas lorsque la clé de contact est à la position « marche » ou « démarrage ».
Le témoin lumineux est allumé pendant que le moteur est en marche.
Conduire un véhicule lourd 417

## Slide 36: 18. Système de freins hydrauliques
Défectuosités majeures:
18.B
La pédale de frein ne descend pas légèrement après avoir redémarré le moteur.
Il faut appuyer à plusieurs reprises sur la pédale de frein avant
d’avoir une pression dans le circuit, laquelle se manifeste par une
résistance de la pédale.
18.D
Il y a une réduction importante de la capacité de freinage.
Défectuosités mineures:
18.4
Le témoin lumineux ne s’allume pas lorsque le frein de stationnement est serré.
Le témoin lumineux ne s’éteint pas lorsque le frein de stationnement
est desserré.
Conduire un véhicule lourd 418
Conduire un véhicule lourd 417
Conduire un véhicule lourd 418

## Slide 37: 18. Système de freins hydrauliques
Défectuosités mineures:
18.5
Le frein de stationnement ne retient pas le véhicule lorsque le conducteur tente de le faire avancer.
Le frein de stationnement ne libère pas totalement les roues lorsqu’il est desserré.
Conduire un véhicule lourd 419

## Slide 38: 19. Système de freins pneumatiques
Défectuosités majeures:
19.A
Aucun avertisseur (visuel, lumineux et sonore) de basse pression ne fonctionne lorsque la pression d’air dans le système est inférieure à 380 kPa (55 lb/po²).
Défectuosités mineures:
19.1
L’avertisseur sonore de basse pression dont est muni le véhicule ne fonctionne pas lorsque la pression d’air dans le système est inférieure à 380 kPa (55 lb/po²).
Les avertisseurs visuel et lumineux de basse pression dont est muni le véhicule ne fonctionnent pas lorsque la pression d’air dans le système est inférieure à 380 kPa (55 lb/po²).
Conduire un véhicule lourd 420

## Slide 39: 19. Système de freins pneumatiques
Défectuosités majeures:
19.B
Le compresseur d’air ne permet pas d’atteindre ou de maintenir une pression d’air d’au moins 620 kPa (90 lb/po²).
Conduire un véhicule lourd 421
Défectuosités mineures:
Le régulateur de pression 19.3
Le compresseur n’arrête pas de fonctionner lorsque la pression d’air
se situe entre 805 kPa (117 lb/po²) et 945 kPa (137 lb/po²).
Conduire un véhicule lourd 422
Le compresseur se met en marche à une pression inférieure ou égale à 550 kPa (80 lb/po²).
Conduire un véhicule lourd 423

## Slide 40: 19. Système de freins pneumatiques
19.4 Fuite d’air audible
Défectuosité mineure (a) ou majeure (b) si la perte de pression en une minute dépasse, pour un véhicule de :
Une seule unité
(par exemple, autobus, camion porteur, tracteur routier)
19.4
a) 20 kPa (3 lb/po²) 19.C b) 40 kPa (6 lb/po²)
Deux unités
(par exemple, camion porteur avec remorque, tracteur semi-remorque)
19.4
a) 28 kPa (4 lb/po²) 19.C b) 48 kPa (7 lb/po²)
Trois unités
(par exemple, train double)
19.4
a) 35 kPa (5 lb/po²)
19.C b) 62 kPa (9 lb/po²)
Conduire un véhicule lourd 424

## Slide 41: 19. Système de freins pneumatiques
Défectuosités majeures:
19.D
Il y a une réduction importante de la capacité de freinage.
Conduire un véhicule lourd 425
Défectuosités mineures:
19.5
Le frein de stationnement ne retient pas le véhicule lorsque le conducteur tente de le faire avancer.
Le frein de stationnement ne libère pas totalement les roues lorsqu’il est
desserré.
Conduire un véhicule lourd 426

## Slide 42: 20. Transport de passagers
Défectuosités mineures:
20.1
Tige verticale, barre horizontale, poignée d’appui ou panneau protecteur mal fixé.
20.2
Matériau d’absorption de chocs prévu par le
sur les tiges verticales absent ou
fabricant inadéquat.
20.3
Plancher ou marche de l’habitacle endommagé.
20.4
Éclairage d’accès des passagers ou de l’allée ne
fonctionne pas.
20.5
Porte-bagages
supérieur ou compartiment à
bagages supérieur mal fixé ou ne peut retenir les
bagages.
Conduire un véhicule lourd 429
Conduire un véhicule lourd 427
Conduire un véhicule lourd 428

## Slide 43: 20. Transport de passagers Défectuosités mineures:
20.6
Un siège ou une banquette est inadéquat
20.7
Le panneau d’arrêt ne se place pas
perpendiculairement au côté de l’autobus. Un ou plusieurs des feux clignotants alternatifs ne s’allument pas lorsque le panneau d’arrêt est perpendiculaire au véhicule.
20.8
Un ou des feux intermittents avant ou arrière ne s’allument pas lorsque l’interrupteur est actionné.
Conduire un véhicule lourd 429
Conduire un véhicule lourd 431
Conduire un véhicule lourd 430